配置ASA防火墙（上）

如今网络安全日益重要，网络面临的威胁也越来越大，来自企业网内部和外部的网络攻击可能为企业带来严重的损失，问题产生时我们该如何解决？

防火墙是我们的首选考虑。思科防火墙在业界一直享有盛名，它集高安全性和高可扩展性于一身，能够对病毒、垃圾邮件、非授权访问等进行实时监控，企业用户的理想选择。前期在讲授网络高级课程安全模块时，防火墙技术主要是以讲解理论为主，配合ASA模拟器介绍常用命令的用法。没有把ASA放在一个具体的生产环境中来研究它是如何工作的，最近研究了一下VMware和QEMU,发现完全可以把二者结合起来，这样基于ASA的实验就更加完整了。同时，对于那些技术爱好者来说，也是不错的选择。于是我整理了一下文档，以一个企业常见拓扑为例来介绍ASA的典型配置。

文档分2部分：

第一部分：搭建VMware+ASA环境

第二部分：配置ASA企业应用

实验拓扑：

本实验共需要4台虚拟机：

| 虚拟机 | 系统 | 角色 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASA | XP或2003 | 安装ASA模拟器 | 安装3块网卡，设置不同的VMnet |
| 外网机器 | 2003 | 模拟公网服务器（www+dns+mms） | www服务器(虚拟主机)：www.baidu.com和www.game.com dns新建baidu.com和game.com区域 |
| 内网机器 | 2003或XP | IE浏览器 | 无需额外配置 |
| DMZ机器 | 2003 | www服务器 | 建立公司门户网站 www.bizsmooth.org |

step1:开启ASA虚拟机

配置3块网卡，我们对其重命名为DMZ,，分别设置网卡类型在vmnet2,vmnet3,vmnet4网段。

step2：安装ASA模拟器

打开ASA模拟器安装包，

（1）先安装WinPcap_4_0.exe；

（2）将asa文件夹拷贝到C:\下；

（3）如果电脑内没有安装超级终端，请首先安装该组件；

（4）打开文件夹“C:\asa\asaemu”，在该文件夹下双击“1.创建Disk.cmd”；

（5）接着双击“2.获取网卡参数.bat”，然后按任意键以获取网卡参数；

说明：我们此时会看到3个网卡参数，我们无法判断哪个网卡是对应哪个参数。建议先关闭2块网卡，将剩余这块标记，同理，再操作2遍。

（6）选择“3.ASA802.bat”，右键选择“编辑”，然后替换文件内{}处的网卡参数，保存后退出即可。此处要替换3个网卡参数，也可以写序号。

（7）双击“3.ASA802.bat”，会有两个类似ms-dos的窗口出现，请不要关闭这两个窗口

（8）使用超级终端连接该防火墙（选择TCP/IP方式，IP地址是127.0.0.1，端口为1007），请确保出现#符号，否则没有连接上

（9）然后在超级终端窗口中选择“传送”——“发送文本文件”——选择文本文件“firststart.txt”。按确定键执行该文件。第一次安装该软件时需要执行该步骤，以后使用中不需要

（10）在超级终端窗口中选择“传送”——“发送文本文件”——选择文本文件“everystart.txt”。按确定键执行该文件。

至此，观察终端输出，出现下图即可

step3、再开启其余3台虚拟机并配置好相应地址

OUT(外部主机)

DMZ（DMZ区域服务器）

IN（内网客户端）

step4、接下来配置ASA上3块网卡e0/0(outside), e0/1(DMZ) , e0/2(inside)接口地址，并测试直连网络能否通信。

查看接口IP情况

测试一下直连网段连通情况

好，结果显示一切OK!

至此实验环境已搭建完毕。接下来就是结合一个应用案例来看如何配置ASA。

敬请期待！

第二部分：配置ASA企业应用

拓扑如下：

需求：

1）内网客户端正常访问外网和DMZ区域

外网有2个网站：www.baidu.com和www.game.com

DNS上有baidu.com 和 game.com和bizsmooth.org三个区域

2）外网用户正常访问DMZ区域的web server（www.bizsmooth.org）

3）禁止内用用户访问名称包含关键字"game"的URL

分析：

1、初始化配置

2、接口参数配置

3、配置远程管理接入

4、配置ASA静态路由

5、配置网络地址转换NAT

6、配置ACL实现内网正常访问外网

7、发布DMZ区域web服务器

8、配置URL过滤

9、其它配置

实验过程如下：

1、初始化配置

2、接口参数配置

3、配置远程管理接入

可以在外部主机上用PUtty测试，结果如下：

4、配置ASA静态路由

route outside 0 0 200.1.1.2 -------------------------//配置缺省路由

sh route -------------------------//查看路由表

5、配置网络地址转换NAT

内网和DMZ区域都是私有地址，我们考虑做PAT,允许内部用户可以访问外部和DMZ.

sh xlate 是查看地址转换情况。

6、配置ACL实现内网正常访问外网

防火墙默认规则是拒绝所有，因此我们要内网访问外网及DMZ需在ASA上做策略允许才行。

这里我们开启WWW（80）服务、DNS（53）服务及MMS（554)服务

现在测试下内网客户端能否访问外网这些服务

WWW和DNS没问题

下面是流媒体，播放正常。

7、发布DMZ区域web服务器

DMZ区域是公司门户网站，由于没有公有地址，这里采用静态NAT来发布WWW服务器。具体分3部：

（1）在ASA上启用静态NAT，并做端口映射

（2）做策略允许外部访问ASA防火墙outside的80端口

（3）在外部DNS中添加bizsmooth.org区域，建立名称www.bizsmooth.org到200.1.1.1的转换记录。

到外部主机上访问www.bizsmooth.org

可以访问。发布成功.

8、配置URL过滤

禁止访问域名中包含game 的网址

step1：定义Regex(正则表达式)-定义URL匹配的字符串

step2：创建class-map(类映射)-识别传输流量，分类流量

step3：创建policy-map(策略映射)-针对不同的类执行不同的操作

step4：应用policy-map应用接口上

在内部主机上测试

包含game的地址被屏蔽了。

9、其它配置

清空当前ASA相关协议配置

clear config route|static|nat|global

清空ASA所有配置

clear config all

配置ASA日志管理服务器

logging enable

logging trap informational

logging host inside 192.168.1.2

好了，ASA的基本应用就写到这里。不过ASA的高级功能还有很多，像启用IDS功能

ASA防火墙上配置IPSecVPN ，ASA上配置SSL/Easy Vpn，配置Failover增加可用性等等，后面继续跟大家分享，时间匆忙，此文如有不正之处还望指点。也希望对安全感兴趣的朋友之间多多交流！

下面是配置命令汇总：

1、初始化配置命令

hostname ciscoasa  -------------------------//配置主机名

domain-name cisco.com -------------------------//配置域名

enable password ciscoasa -------------------------//配置特权模式密码

passwd telciscoasa -------------------------//配置telnet密码

show firewall  -------------------------//查看ASA工作模式（路由和透明）

2、接口参数配置

int e0/0 -------------------------//进入接口模式

nameif outside -------------------------//命名接口

security-level 0 -------------------------//安全级别设置为0

ip address 200.1.1.1 255.255.255.0 -------------------------//配置outside接口IP地址

no shutdown -------------------------//开启端口

exit

int e0/1 -------------------------//同上

nameif inside

security-level 100

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

int e0/2 -------------------------//同上

nameif dmz

security-level 50

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

show interface interface brief -------------------------//查看接口IP信息

3、配置远程管理接入

username admin password admin privilege 15 -------------------------//建立本地特权用户账号

telnet 192.168.1.0 255.255.255.0 inside -------------------------//允许内网机器从inside接口接入

telnet timeout 60 -------------------------//超时时间为60秒

aaa authentication telnet console LOCAL -------------------------//启用本地账户身份验证

crypto key generate rsa modu 1024 -------------------------//生成RSA密钥对

ssh 0 0 outside  -------------------------//允许任意机器从outside接口加密连接

ssh timeout 60 -------------------------//超时时间为60秒

ssh ver 2 -------------------------//启用SSH 版本2

aaa authentication ssh console LOCAL  //认证使用本地数据库

4、配置ASA静态路由

route outside 0 0 200.1.1.2 -------------------------//配置缺省路由

sh route -------------------------//查看路由表

5、配置网络地址转换NAT

nat (inside) 1 192.168.1.0 255.255.255.0 -------------------------//设置被转换地址范围及local接口

global (outside) 1 interface -------------------------//设置转换地址及global接口

global (dmz) 1 interface -------------------------//设置转换地址及global接口

sh xlate -------------------------//查看NAT转换表

6、配置ACL实现内网正常访问外网

access-list 101 extended permit tcp 192.168.1.0 255.255.255.0 any eq 80 -------------------------//允许内部网段访问外部http服务

access-list 101 extended permit tcp 192.168.1.0 255.255.255.0 any eq 53

access-list 101 extended permit udp 192.168.1.0 255.255.255.0 any eq 53 -------------------------//允许内部网段访问外部DNS服务

access-list 101 extended permit tcp 192.168.1.0 255.255.255.0 any eq 554 -------------------------//允许内部网段访问外部流媒体服务

access-group 101 in interface inside -------------------------//应用ACL到inside接口进方向

7、发布DMZ区域web服务器

static (dmz,outside) 200.1.1.1 tcp interface 172.16.1.2 www -------------------------//设置静态NAT并进行端口映射

access-list 102 extended permit tcp any interface outside eq 80 -------------------------//开启访问outside接口80端口

access-group 102 in interface outside -------------------------//应用ACL102到outside接口进方向

8、配置URL过滤

step1：定义Regex(正则表达式)-定义URL匹配的字符串

step2：创建class-map(类映射)-识别传输流量，分类流量

step3：创建policy-map(策略映射)-针对不同的类执行不同的操作

step4：应用policy-map应用接口上

regex url1 "\.sohu\.com"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

access-list tcp_filter permit tcp 192.168.10.0 255.255.255.0 any eq www

class-map tcp_filter_class

match access-list tcp_filter

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

class-map type inspect http http_class

match request header host regex url1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

policy-map type inspect http http_url_policy

class http_class

drop-connection log

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

policy-map inside_http_url_policy

class tcp_filter_class

inspect http http_url_policy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

service-policy inside_http_url_policy interface inside